System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.5.4.3.2/2010 r. © Ryszard Samoć

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

Użytkownik programu: Pani Dominika Kilian, licencja: 288/OW/08

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu: BROS

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość | Średnica | Prędkość | Temperat. | Maksymalne | Ciepło wł. | Szorstkość | Usytuow. | Usytuow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | emitora | emitora | gazów | gazów | wyniesienie | gazów | terenu | emitora | emitora |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [kJ/m3/K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| NW2 | 9,2 | 1,918 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 197,1 | 338,3 |
| NW1 | 10,1 | 1,918 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 171,3 | 321 |
| W3 | 9,2 | 0,3 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 176,1 | 329,8 |
| W4 | 9,2 | 0,3 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 179,8 | 330,1 |
| W5 | 9,2 | 0,3 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 183,9 | 331,2 |
| W6 | 9,2 | 0,25 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 194,4 | 358,4 |
| K1 | 12,2 | 0,2 | 0 | 340 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 202,7 | 287 |
| S1 | 14,5 | 0,3 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 190,6 | 287,8 |
| K2 | 12,2 | 0,2 | 0 | 340 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 206,5 | 287,8 |
| K3 | 12,2 | 0,18 | 0 | 340 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 205,2 | 282,9 |
| K4 | 12,2 | 0,18 | 0 | 340 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 209,8 | 283,4 |
| K5 | 9,6 | 0,25 | 0 | 340 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 196,7 | 370,3 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: samochody ciężarowe    wysokość: 1 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 342,7 | 164,6 |
| 2 | 306,1 | 163,9 |
| 3 | 306,1 | 163,9 |
| 4 | 287,8 | 268,2 |
| 5 | 194,4 | 259,4 |
| 6 | 134,8 | 274,9 |
| 7 | 67,7 | 266,1 |
| 8 | 47,4 | 447 |
| 9 | 157,8 | 463,9 |
| 10 | 190,3 | 491,6 |
| 11 | 281 | 503,8 |
| 12 | 294,6 | 494,4 |
| 13 | 313,5 | 279,7 |
| 14 | 301,4 | 266,1 |
| 15 | 309,5 | 166,6 |
| 16 | 341,3 | 167,3 |

Emitor liniowy: samochody osobowe    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 339,3 | 159,8 |
| 2 | 300 | 161,2 |
| 3 | 293,2 | 175,4 |
| 4 | 270,9 | 168,6 |
| 5 | 282,4 | 111,1 |
| 6 | 309,5 | 114,4 |
| 7 | 308,8 | 159,1 |
| 8 | 335,9 | 157,1 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej : Poznań, wysokość anemometru  17   m.

W obliczeniach przyjęto stałą anemometru 14 m

| parametr | rok | okres grzewczy | okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,2 | 275,2 | 287,2 |

| okres | róża wiatrów | ułamek udziału |
| --- | --- | --- |
| nr |  | okresu w roku |
| 1 | roczna | 1 |

Wielkość emisji

| Symbol Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emisja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | Mg/rok |
| T2 samochody ciężarowe | tlenki azotu jako NO2 | 0,0144 | 0,005 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0001 |
|  | tlenek węgla | 0,0079 | 0,003 |
|  | pył ogółem | 0,0019 | 0,0001 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,0019 | 0,0001 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,0016 | 0,0006 |
| T1 samochody osobowe | tlenki azotu jako NO2 | 0,046 | 0,017 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0001 | 0,0001 |
|  | tlenek węgla | 0,54 | 0,197 |
|  | pył ogółem | 0,0001 | 0,0001 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001 | 0,0001 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,044 | 0,016 |
| NW2 centrala wentylacyjna nr 2 | pył ogółem | 0,0047 | 0,028 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,0047 | 0,028 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| NW1 centrala wentylacyjna nr 1 | pył ogółem | 0,0047 | 0,028 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,0047 | 0,028 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| W3 wnentylacja ogólna prod. nr 1 | pył ogółem | 0,047 | 0,281 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,047 | 0,281 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| W4 wnentylacja ogólna prod. nr 2 | pył ogółem | 0,047 | 0,281 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,047 | 0,281 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| W5 wnentylacja ogólna prod. nr 3 | pył ogółem | 0,047 | 0,281 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,047 | 0,281 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| W6 wnentylacja ogólna prod. nr 4 | pył ogółem | 0,047 | 0,281 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,047 | 0,281 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,025 | 0,15 |
| K1 Kocioł 300kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,048 | 0,191 |
|  | dwutlenek siarki | 0,009 | 0,038 |
|  | tlenek węgla | 0,00001 | 0,00005 |
|  | pył ogółem | 0,00002 | 0,000063 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002 | 0,000063 |
| S1 Silos | pył ogółem | 0,036 | 0,002 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,036 | 0,002 |
| K2 Kocioł 300kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,048 | 0,191 |
|  | dwutlenek siarki | 0,009 | 0,038 |
|  | tlenek węgla | 0,00001 | 0,00005 |
|  | pył ogółem | 0,00002 | 0,000063 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002 | 0,000063 |
| K3 Podgrzewacz 62,4 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,01 | 0,04 |
|  | dwutlenek siarki | 0,002 | 0,008 |
|  | tlenek węgla | 3,00E-06 | 0,00001 |
|  | pył ogółem | 3,00E-06 | 0,000013 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 3,00E-06 | 0,000013 |
| K4 Podgrzewacz 62,4 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,01 | 0,04 |
|  | dwutlenek siarki | 0,002 | 0,008 |
|  | tlenek węgla | 3,00E-06 | 0,00001 |
|  | pył ogółem | 3,00E-06 | 0,000013 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 3,00E-06 | 0,000013 |
| K5 Granulator 150 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,024 | 0,095 |
|  | dwutlenek siarki | 0,005 | 0,019 |
|  | tlenek węgla | 6,00E-06 | 0,000025 |
|  | pył ogółem | 8,00E-06 | 0,000031 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 8,00E-06 | 0,000031 |

Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 53079 > 0.1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 3024,1 |
| T1 | samochody osobowe | 50007 |
| K1 | Kocioł 300kW | 14,335 |
| K2 | Kocioł 300kW | 14,335 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 2,9864 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 2,9864 |
| K5 | Granulator 150 kW | 13,377 |
|  | Razem | 53079 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 202,07 > 0.1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 84,00 |
| T1 | samochody osobowe | 108,71 |
| K1 | Kocioł 300kW | 2,6878 |
| K2 | Kocioł 300kW | 2,6878 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,5973 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,5973 |
| K5 | Granulator 150 kW | 2,7870 |
|  | Razem | 202,07 |

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 588697 > 0.1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 1659,0 |
| T1 | samochody osobowe | 587037 |
| K1 | Kocioł 300kW | 0,003882 |
| K2 | Kocioł 300kW | 0,003882 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,0008959 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,0008959 |
| K5 | Granulator 150 kW | 0,003344 |
|  | Razem | 588697 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 319,2 > 0.1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 199,50 |
| T1 | samochody osobowe | 54,36 |
| NW2 | centrala wentylacyjna nr 2 | 1,4804 |
| NW1 | centrala wentylacyjna nr 1 | 1,1360 |
| W3 | wnentylacja ogólna prod. nr 1 | 14,773 |
| W4 | wnentylacja ogólna prod. nr 2 | 14,773 |
| W5 | wnentylacja ogólna prod. nr 3 | 14,773 |
| W6 | wnentylacja ogólna prod. nr 4 | 14,773 |
| K1 | Kocioł 300kW | 0,0023892 |
| S1 | Silos | 3,615 |
| K2 | Kocioł 300kW | 0,0023892 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,0004480 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 0,0004480 |
| K5 | Granulator 150 kW | 0,0022296 |
|  | Razem | 319,2 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 48042 > 0.1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 336,0 |
| T1 | samochody osobowe | 47615 |
| NW2 | centrala wentylacyjna nr 2 | 15,749 |
| NW1 | centrala wentylacyjna nr 1 | 12,085 |
| W3 | wnentylacja ogólna prod. nr 1 | 15,749 |
| W4 | wnentylacja ogólna prod. nr 2 | 15,749 |
| W5 | wnentylacja ogólna prod. nr 3 | 15,749 |
| W6 | wnentylacja ogólna prod. nr 4 | 15,749 |
|  | Razem | 48042 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 14

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| tlenki azotu jako NO2 |  |
| dwutlenek siarki |  |
| tlenek węgla |  |
| pył PM-10 |  |
| węglowodory alifatyczne |  |

Kryterium obliczania opadu pyłu

| Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 1 | 0,0667 | 0,0001 | 0,0032 |
| T1 | samochody osobowe | 0,5 | 0,00751 | 0,0001 | 0,0032 |
| NW2 | centrala wentylacyjna nr 2 | 9,2 | 72,5 | 0,028 | 0,89 |
| NW1 | centrala wentylacyjna nr 1 | 10,1 | 97,2 | 0,028 | 0,89 |
| W3 | wnentylacja ogólna prod. nr 1 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W4 | wnentylacja ogólna prod. nr 2 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W5 | wnentylacja ogólna prod. nr 3 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W6 | wnentylacja ogólna prod. nr 4 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| K1 | Kocioł 300kW | 12,2 | 176,3 | 0,000063 | 0,002 |
| S1 | Silos | 14,5 | 303,7 | 0,002 | 0,063 |
| K2 | Kocioł 300kW | 12,2 | 176,3 | 0,000063 | 0,002 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 12,2 | 176,3 | 0,000013 | 0,00041 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 12,2 | 176,3 | 0,000013 | 0,00041 |
| K5 | Granulator 150 kW | 9,6 | 82,8 | 0,000031 | 0,00098 |
|  | Razem |  | 110,8 | 1,1824 | 37,5 |

Analizowano emisję pyłu z 14 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =    110,8

Suma emisji średniorocznej pyłu =  37,5  < 110,8  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  1,182  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary chronione

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     57,1 [m]

Emitor: Silos

Należy analizować obszar o promieniu 1713 m pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Wyniki obliczeń

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 29,197 | 60 | 260 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,3271 | 100 | 480 | 6 | 1 | SSE |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m i wynosi 29,197 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 480 m , wynosi 0,3271 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 5,639 | 160 | 160 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0514 | 340 | 300 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 160 m i wynosi 5,639 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 300 m , wynosi 0,0514 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 67,775 | 360 | 160 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,2889 | 340 | 300 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 160 m i

wynosi 67,775 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 300 m , wynosi 0,2889 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 19 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 765,556 | 360 | 160 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,3186 | 360 | 160 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 160 m i

wynosi 765,556 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 62,274 | 360 | 160 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,4942 | 40 | 360 | 6 | 1 | E |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 160 m i wynosi 62,274 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 40 Y = 360 m , wynosi 0,4942 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.